РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ИРКУТСКИЙ РАЙОН

ДУМА МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕШЕНИЕ

п. Молодежный	                                         № 03-07 / дсп                     «24» марта   2016 года

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Молодежного муниципального образования

В  соответствии с главой 3.1 и  статьями 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности населения, создания безопасных условий строительства и эксплуатации зданий и сооружений, соблюдения инженерно-технических требований при проектировании и строительстве, руководствуясь 6, 8,32, 41, 48 Устава Молодежного  муниципального образования, Дума Молодежного муниципального образования,

РЕШИЛА:

1.Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Молодежного муниципального образования (Приложение № 1).

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на муниципальных стендах, в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Молодежного муниципального образования: www.Molodegnoe-MO.ru

3.Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

Глава Молодежного

муниципального образования							Букин В.М.

Приложение№ 1

к Решению Думы

Молодежного муниципального образования

От 24.03.2016 г. № 03-07/дсп

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПРОЕКТИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ВВЕДЕНИЕ

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, в соответствии с требованиями статьи 7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относится утверждение местных нормативов градостроительного проектирования.

Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня Обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъекта поселения);

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

Порядок подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования установлен положениями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также муниципальным правовым актом поселения, принятым с учетом положений указанной статьи.

Учитывая, что в соответствии с частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации местные нормативы градостроительного проектирования поселения и внесенные изменения в местные нормативы градостроительного проектирования поселения утверждаются представительным органом местного самоуправления поселения, указанный выше муниципальный правовой акт должен приниматься представительным органом местного самоуправления (Думой поселения).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения такого поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения могут быть утверждены в отношении одного или нескольких видов объектов, предусмотренных частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка местных нормативов градостроительного проектирования поселения должна осуществляться с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения поселения;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Проект местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии официального сайта муниципального образования) и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

Утвержденные местных нормативов градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

В соответствии с частью 5 статьи 16(3) Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» местные нормативы градостроительного проектирования и решение об их утверждении подлежат направлению в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Иркутской области для включения их в реестр нормативов градостроительного проектирования в течение двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения.

Установленные Нормативами поправочные коэффициенты и нормативные показатели, применяемые в расчетах, применены в целях достижения целей, поставленных:

- Среднесрочной программой «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп.

В качестве исходных данных применялись сведения Федеральной службы государственной статистики и вышеуказанные муниципальные программы.

I. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования (далее – Нормативы) разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории поселения и реализуют положения действующего законодательства о градостроительной деятельности.

Нормативы устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к следующим областям:

– электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

– автомобильные дороги местного значения;

– муниципальный жилищный фонд;

– физическая культура и массовый спорт;

– объектами благоустройства территории;

– иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Нормативы призваны обеспечивать благоприятные условия жизнедеятельности человека путем введения минимальных расчетных показателей, и предназначены для регулирования органами местного самоуправления градостроительной деятельности на основе требований законодательства Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

Нормативы обеспечивают согласованность решений стратегического социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, определяют зависимость между показателями социально-экономического развития территорий и показателями пространственного развития территории.

Нормативы обеспечивают такое пространственное развитие территории, которое соответствует качеству жизни населения, предусмотренному документами планирования, социально-экономического развития поселения, и решают следующие основные задачи:

- установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

- обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

- обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям.

Подготовка Нормативов осуществляется с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

При определении проектируемых значений расчетных показателей Нормативов обеспечивается поддержание показателей условий жизнедеятельности на уровне не ниже достигнутого.

Установленные Нормативами расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности не могут быть ниже, а показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности не могут превышать предельные значения соответствующих расчетных показателей, если региональными нормативами градостроительного проектирования установлены такие предельные значения.

Область применения расчетных показателей

Применение Нормативов обязательно для всех субъектов градостроительных отношений при подготовке проекта генерального плана Молодежного муниципального образования, документации по планировке территории, правил и проектов благоустройства территории.

Местные нормативы градостроительного проектирования подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения, а именно:

- администрацией Молодежного муниципального образования:

– при подготовке и утверждении генерального плана поселения;

– при внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании генерального плана поселения;

– при подготовке в соответствии с частью 16 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в генеральный план поселения;

– при подготовке в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки поселения;

- при подготовке и утверждении: программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения;

- при подготовке правил и проектов благоустройства территории;

2) администрацией Иркутского районного муниципального образования:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутского района;

– при разработке документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- федеральными органами исполнительной власти:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схем территориального планирования Российской Федерации;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- органами исполнительной власти Иркутской области:

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой на основании схемы территориального планирования Иркутской области;

– при подготовке и утверждении документации по планировке территории, подготавливаемой в соответствии с частью 5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- лицами, с которыми заключены договора:

– о развитии застроенной территории;

– о комплексном освоении территории;

– о комплексном освоении территории в целях жилищного строительства;

– о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса.

Нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории. Нормативы градостроительного проектирования должны в полной мере быть воспроизведены в документах территориального планирования и документации по планировке территории.

Нормативы подлежат применению органами местного самоуправления Молодежного муниципального образования при осуществлении постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории муниципального образования.

Контроль за соблюдением местных нормативов осуществляет уполномоченный орган местного самоуправления.

Нормативы не регламентируют положения по безопасности, определяемые законодательством о техническом регулировании и содержащиеся в действующих нормативных технических документах, технических регламентах, и разрабатываются с учетом этих документов.

Термины, определения и понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям данных понятий, содержащихся в федеральном и региональном законодательстве о градостроительной деятельности.

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Расчетные показатели в области электро-, тепло-, газо- и

водоснабжения населения, водоотведения

Для населенных пунктов Молодежного муниципального образования - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 1

| № п/п | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Годовое потребление электроэнергии жилищно-коммунального сектора (без отопления и горячего водоснабжения): I – 3821688 кВт ч/год; II – 8346818 кВт ч/год. | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
| Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется в качестве расчетного. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, применяется показатель II. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |
| 2. | Объекты теплоснабжения, включая горячее водоснабжение | I. Минимальное годовое потребление теплоэнергии на отопление жилых домов – 8857 Гкал | Объекты и точки технологического подключения 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы электроснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, согласовании инвестиционных программ субъектов естественных монополий. Расчетные показатели применяются при определении минимального обеспечения теплоснабжением и электроснабжением населения поселения, без учета электроснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов. |
| Правила применения: Расчетный показатель применяется в качестве дополнительного к расчетным показателям объектов электроснабжения при условии принятия решения о теплоснабжении населения посредством использования индивидуальных электроводонагревателей и закреплении такого решения в программе социально-экономического развития. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов электроснабжения, показатель применяется в обязательном порядке. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности может уменьшаться в случае невозможности размещения на территории населенного пункта данных объектов, но не более чем на 20%. |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Программой Среднесрочной программой «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп газификация населенного пункта не предусмотрена. |
| 4. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно- питьевые нужды | Годовое водопотребление I – 49677 м3/год; II – 8497м3/год | Точки технологического подключения, водоколонки и иные объекты непосредственной подачи воды населению - 100% расположены на территории населенных пунктов поселения. Расположение объектов согласно Схеме водоснабжения поселения. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схемы водоснабжения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. Расчетные показатели применяются без учета водоснабжения производственных, социально-бытовых, административных и других объектов, а также для поливки приусадебных участков и территорий общего пользования |
| Правила применения: При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ субъектов естественных монополий, минимальные расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. При подготовке документации по планировке территории в целях определения границ земельных участков, предназначенных для строительства объектов водоснабжения, применяется показатель II. В случае невозможности подведения водопроводной сети непосредственно к потребителям допускается предусматривать подвоз воды специализированным автотранспортом. |
| 5. | Объекты водоотведения | Не менее 1 объекта (очистное сооружение) на поселение | Согласно схеме водоотведения поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, схеме водоотведения поселения. Учитываются при подготовке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса. |
| Правила применения: Показатель применяется только при условии принятия решения о создании очистных сооружений, расположенных на территории поселения. В случае несоответствия расчетных показателей характеристикам инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, расчетные показатели принимаются в соответствии с указанными программами на период действия этих программ. Сети канализации от ресурсопотребителей до объектов предусматривать в населенных пунктах по месту нахождения таких объектов. Сбор сточных вод из частей населенного пункта, не обеспеченных централизованными сетями водоотведения, осуществлять специальным автомобильным транспортом. |

2.2 Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения

Для населенных пунктов Молодежного муниципального образования - сельского поселения устанавливаются следующие расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

Таблица 2

| № п/п | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги улично-дорожной сети населенного пункта с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | 30% общей протяженности улично-дорожной сети населенных пунктов поселения | Не нормируется | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения При определении автомобильных дорог (участков автомобильных дорог) с твердым покрытием необходимо учитывать интенсивность дорожного движения и количество проживающего населения. |
| 2. | Парковка (парковочные места) | Не менее 4 объектов | На территории населенного пункта поселения | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Вместимость бесплатных парковочных мест (парковок) для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом перспективной численности населения. |
| 3. | Пешеходный переход | Не менее 31 объекта для поселковых дорог, главных и основных улиц с усовершенствованным покрытием | На каждые 300 метров улично-дорожной сети | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Количество объектов для каждого населенного пункта определяется при подготовке проекта генерального плана поселения, с учетом интенсивности дорожного движения, количества проживающего населения и наличия объектов социально-бытового обслуживания местного (поселенческого) значения. Уточнение (увеличение) максимального допустимого уровня территориальной доступности объектов осуществляется при подготовке проекта планировки территории. |
| 4. | Автобусные остановки | Не менее 3-х автобусной остановки для автобусов (маршрутных такси) | Радиус обслуживания не более 400 м. | При подготовке проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов могут быть увеличены в случае нецелесообразности размещения дополнительных объектов на территории населенного пункта, но не более чем на 50%. Не применяется в случае отсутствия необходимости транспортного (общественного) сообщения внутри населенного пункта. |

2.3. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта

Таблица 3

| № п/п | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в функциональной зоне – зоне размещения объектов физкультуры и спорта, общественно-деловых зон, зоне рекреационного назначения. |
| 2. | Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием | Не менее 3 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне - жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами. |
| 3. | Хоккейный корт | Не менее 3 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 18 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в функциональной зоне жилые зоны, предназначенные для застройки жилыми домами, зоне размещения объектов физкультуры и спорта, зоне рекреационного назначения. |
| 4. | Бассейн | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Размещение объекта целесообразно осуществляться в составе многофункционального спортивно-досугового комплекса |

2.4. Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 4

| № п/п | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитываются при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения. |
| Правила применения Целесообразно предусматривать в объекте возможность размещения библиотеки, кинозала, танцевального зала, творческих кружков. |
| 2. | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при подготовке программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения |
| Правила применения Целесообразно предусматривать возможность монтажа открытых сцен для выступления артистов и коллективов творческой самодеятельности. |
| 3. | Муниципальный архив | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Показатель применяется в случае принятия решения о размещении отдельно стоящего поселенческого архива на территории поселения. |
| 4. | Муниципальный музей | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения. |
| 5. | Муниципальные библиотеки | Не менее 1 объекта на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории |
| Правила применения Объект целесообразно размещать в административном центре поселения, обеспеченном доступом в сеть «Интернет». |
| 6. | Противопожарный водоем (резервуар) | В соответствии с Техническим регламентом требований пожарной безопасности. Не менее 3 объектов на поселение | Радиус обслуживания: - при наличии автонасосов: 200 м; - при наличии мотопомп: 100 м – 150 м в зависимости от типа мотопомп | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. |
| Правила применения При определении места размещения объекта необходимо учитывать возможность беспрепятственного доступа к объекту и возможности забора воды. К водоемам, которые могут быть использованы для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров. Противопожарные водоемы (резервуары) должны быть оборудованы площадками для установки пожарной техники, иметь возможность забора воды насосами, подъезда не менее двух пожарных автомобилей. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п.9.9 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». В случае отсутствия подразделения пожарной охраны необходимо предусмотреть противопожарный водопровод высокого давления. |
| 7. | Общественные кладбища | Не менее 1 объекта на поселение, с минимальной площадью земельного участка: I – 0,6533 га; II – 1,4268 га. | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории, на вновь создаваемые объекты |
| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. Объект необходимо размещать за границами населенных пунктов, с учетом обеспечения санитарно-защитных зон (50 м – для общественных сельских, закрытых кладбищ и мемориальных комплексов). Вновь создаваемые места погребения должны размещаться на расстоянии не менее 300 метров от границ селитебной территории. |
| 8. | Объекты связи | В совокупности, не менее 3 объектов всех видов, на поселение | Не нормируется. Для объекта почтовой связи транспортная доступность – не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в генеральном плане и правилах землепользования и застройки поселения |
| 9. | Объекты общественного питания | Не менее 2 объектов на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 10. | Объекты торговли | Не менее 8 объектов всех видов на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | В совокупности, не менее 4 объектов всех видов на поселение | Транспортная доступность не более 8 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |
| 12. | Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | 510 кв.м | В границах населенных пунктов. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта межевания территории |
| Правила применения Местоположение и характеристики объектов определяются в правилах землепользования и застройки. |

2.5. Расчетные показатели для объектов благоустройства территории поселения

Таблица 5

| № п/п | Наименование видов объектов местного значения | Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов | Область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | 8,4 км общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных | на каждые 50 метров улично- дорожной сети | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта планировки территории. Учитывается при программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| Правила применения Объекты системы освещения (лампы, фонари) рассчитывается исходя из характеристик светового прибора и высоты опоры. |
| 2. | Объекты озеленения территории | Не менее 1 объекта – сквер, парк, сад, площадью не менее 0,5 га. Общая площадь озеленения: I – 2,61 га; II – 5,71 га. | Транспортная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта генерального плана поселения, проекта по планировке территории |
| Правила применения При подготовке проекта генерального плана поселения: - показатель I применяется в качестве исходного (минимального); - показатель II применяется на расчетный период. Озеленение осуществлять в соответствии с проектом благоустройства. |
| 3. | Детские площадки | Не менее 7 объектов на поселение | Пешеходная доступность не более 12 мин. | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При определении количества объектов необходимо учитывать 100% обеспеченность. |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Общая протяженность – 5,36 км | Не устанавливается | При подготовке проекта по планировке территории |
| Правила применения Технические характеристики объекта принимать исходя из технических характеристик автомобильных дорог. |
| 5. | Урны для мусора | Не менее 136 объектов на поселение | Расстояние установки урн – не реже, чем каждые 98 м протяженности улично-дорожной сети | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения При размещении объектов в местах массового отдыха норматив обеспеченности и доступности берется в соответствии с проектом благоустройства. |
| 6. | Малые архитектурные формы | Не менее 1 объекта на поселение | Не нормируется | При подготовке проекта благоустройства |
| Правила применения Объекты целесообразно размещать в общественно-деловых зонах, местах массового отдыха населения. |

3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

3.1. ОБОСНОВАНИЕ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Обоснование видов объектов местного значения поселения выполняется в целях определения объектов местного значения поселения, для которых необходимо разрабатывать расчетные показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов местного значения поселения.

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти Иркутской области в порядке, установленном статьей 16(3) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие поселений.

В настоящем документе принято, что к объектам местного значения поселения, оказывающим существенное влияние на социально- экономическое развитие поселения, относятся объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в целом либо одновременно двух и более населенных пунктов, находящихся в границах поселения.

Виды объектов местного значения поселения, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации) и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» могут находиться в собственности поселения, в том числе в части создания и учёта объектов местного значения в различных областях (видах деятельности).

Объекты местного значения поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 2 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области» (далее – Закон № 59-оз).

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

Информация по видам объектов местного значения поселения применятся при дальнейшей подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

Перечень объектов местного значения

Таблица 6

| Наименование вида объекта местного значения, для которого обосновываются расчетные показатели | Обоснование включения объекта в перечень |
| --- | --- |
| Объекты электроснабжения | 1. Подпункт а) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;». 2. Пункт 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 1 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты капитального строительства, в том числе линейные объекты, электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты теплоснабжения |  |
| Объекты газоснабжения |  |
| Объекты водоснабжения |  |
| Объекты водоотведения |  |
| Автомобильные дороги улично- дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | 1. Подпункт б) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «автомобильные дороги местного значения;». 2. Пункт 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 3. Пункт 2 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «автомобильные дороги местного значения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Парковка (парковочные места) |  |
| Пешеходный переход |  |
| Автобусные остановки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Многофункциональный спортивно-досуговый комплекс с бассейном | 1. Подпункт в) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «физическая культура и массовый спорт». 2. Пункт 14 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». 4. Пункт 5 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты физической культуры и массового спорта, в том числе: а) спортивные комплексы; б) плавательные бассейны; в) стадионы;». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием, в том числе: стадион |  |
| Хоккейный корт |  |
| Бассейн |  |
| Дом культуры и творчества | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 11 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;». 5. Пункт 17 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «формирование архивных фондов поселения;». 6. Пункт 1 части 1 статьи 14.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание музеев поселения;». 7. Пункт 7 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты культуры, в том числе: а) муниципальные архивы; б) муниципальные библиотеки; в) муниципальные музеи;». 8. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Муниципальный архив |  |
| Муниципальный музей |  |
| Муниципальные библиотеки |  |
| Специально оборудованные места массового отдыха населения | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 15 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения,». 3. Пункт 12 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «места массового отдыха населения;». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Противопожарный водоем (резервуар) | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа;». 2. Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Общественные кладбища | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 22 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;». 3. Пункт 10 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «объекты, включая земельные участки, предназначенные для организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты связи | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 10 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Объекты общественного питания |  |
| Объекты торговли |  |
| Объекты бытового обслуживания |  |
| Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда;». 3. Пункт 11 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «муниципальный жилищный фонд». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 5. Статья 1 Закона Иркутской области от 28 ноября 2014 года № 138-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». |
| Объекты озеленения территории | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 4. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Пешеходные дорожки (тротуары) |  |
| Малые архитектурные формы |  |
| Детские площадки | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 30 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;». 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |
| Урны для мусора | 1. Подпункт г) пункта 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации: «иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения,». 2. Пункт 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм),». 3. Пункт 18 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: «организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора,». 4. Пункт 14 части 3 статьи 3(1) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области»: «иные объекты.». 5. Часть 3 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». |

3.2. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

3.2.1. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 7

| № п/п | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты электроснабжения | Показатель I рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., где НГПэл. – норм потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитывается по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нрс., где НГПэл. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс. – количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимость минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 2. | Объекты теплоснабжения включая горячее водоснабжение | Показатель рассчитан по формуле: ГПтеп.эл.=НГПэл.*Нрс., где НГПэл.. – норм потребления электроэнергии в целях теплоснабжения на 1 человека в год; Нрс. – количество населения по состоянию на расчетный срок | 100% расположение объектов энергоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью минимизировать затраты потребителей на технологическое подключение к сетям энергоснабжения |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 3. | Объекты газоснабжения населения | Программой социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. газификация населенного пункта не предусмотрена. |
| 4. | Объекты водоснабжения населения холодной водой на хозяйственно-питьевые нужды | Показатель I рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нфакт., где НГПэл. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитан по формуле: ГПэл.=НГПэл.*Нрс., где НГПэл. – норма потребления электроэнергии на 1 человека в год; Нрс. – количество населения по состоянию на расчетный срок. | 100% расположение объектов непосредственного водоснабжения на территории населенных пунктов обусловлено необходимостью обеспечения максимальной территориальной доступности населения. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 5. | Объекты водоотведения | Показатель взят исходя из социально-демографического состава населения в разрезе населенных пунктов поселения, существующей системы водоотведения и экономической целесообразности. | Максимальная доступность для населения объектов очистных сооружений) не нормируется. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |

3.2.2. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения

Таблица 8

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Автомобильные дороги улично- дорожной сети населенного пункта с твердым покрытием | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, размера дорожного фонда поселения. | Не нормируется |
| Рекомендуемые поперечные профили улиц и дорог сельских поселений: 20 м – поселковая дорога; 21, 22, 23 м – главная улица; 24 м – основная улица в жилой застройке; 25м – второстепенный (переулок) улица в жилой застройке. Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 2. | Парковка (парковочные места) | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов, преобладания индивидуального жилищного фонда и экономической целесообразности создания муниципальных бесплатных парковок, без учета коммерческих мест хранения автотранспорта и парковочных мест | Показатель взят исходя из необходимости расположения объекта в границах населенного пункта в целях временного хранения автотранспортных средств населением поселения Раздел 11 СП 42.13330.2011 Приложение К СП 42.13330.2011 |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 3. | Пешеходный переход | Показатель взят исходя из анализа численности населения, площади населенных пунктов и интенсивности движения | Показатель взят исходя из необходимости минимизировать время, затраченное пешеходом в зимний период и повышения транспортной безопасности дорожного движения. Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в том числе разделительного ограждения определяется дорожной обстановкой и методами выявления опасных участков дороги (ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах») |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 4. | Автобусные остановки | Показатель взят исходя из анализа перспективной численности населения, проектной площади населенных пунктов. | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». П. 11.15 ОСТ 218.1.002-2003.» Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования» |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |

3.2.3. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и массового спорта

Таблица 9

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональный спортивно- досуговый комплекс с бассейном | Показатель взят исходя из анализа социально- демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 2. | Открытая спортивная площадка с искусственным покрытием | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 3. | Хоккейный корт | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – максимальное оптимальное расстояние до объекта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 4. | Бассейн | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |

3.2.4. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 10

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дом культуры и творчества | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 2. | Специально оборудованные места массового отдыха населения | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения и экономической целесообразности. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 3. | Муниципальный архив | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 4. | Муниципальный музей | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 5. | Муниципальные библиотеки | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам и экономической целесообразности. | Показатель взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 6. | Противопожарный водоем (резервуар) | пп. 4.1, 4.3, 9.10 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». п. 16.9 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция. ч. 5 ст. 67 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» | п. 9.11 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 7. | Общественные кладбища | Показатель I рассчитан по формуле: Пзу.=НПзу.*Нфакт./1000, где НПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нфакт. – количество населения по состоянию на 1 января 2014 года. Показатель II рассчитан по формуле: ГПэл.= НПзу.*Нрс./1000, где НПзу. – нормативная площадь земельного участка в га на 1000 чел.; Нрс. – количество населения по состоянию расчетный срок. | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Приложение Ж. |
| 8. | Объекты связи | Показатель взят исходя из анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами: почтовой связи, связи общего пользования и подвижной радиотелефонной связи. Показатель по максимальной доступности объекта почтовой связи взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние между наиболее отдаленными частями населенного пункта поселения; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Федеральный закон от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи». |
| 9. | Объекты общественного питания | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами общественного питания с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 10. | Объекты торговли | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами торговли с учетом анализа социально-демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 11. | Объекты бытового обслуживания | Показатель взят исходя из необходимости создания условий обеспечения населения поселения услугами бытового обслуживания с учетом анализа социально- демографического состава населения, численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 12. | Специализированный жилищный фонд (жилые помещения маневренного фонда) | Показатель взят по формуле: Пмжф=Нвжд*Пн*Кп, где Нвжд - число людей проживающих в ветхих жилых домах; Пн – минимальная нормативная площадь жилого помещения маневренного фонда на 1 человека (6 м2/чел.); Кп – оправочный коэффициент на возможность одновременного заселения всех нуждающихся граждан | ч.1 ст. 83 Земельного кодекса Российской Федерации |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |

3.2.5. Обоснование расчетных показателей в иных областях в связи с решением вопросов местного значения поселения

Таблица 11

|  | Наименование видов объектов местного значения | Обоснование расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами | Обоснование расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | Показатель взят по формуле: Пуо= Пудс*Нп, где Пудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных; Но – принятый в Нормативах показатель минимального уровня освещенности (в процентах) и равный 60% | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 2. | Объекты озеленения территории | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам | Показатель транспортной доступности взят по формуле: ТрД=Рмах/Сср, где Рмах – расстояние от центра населенного пункта до места возможного размещения объекта за границами населенного пункта; Сср – средняя скорость движения транспортного средства в минуту. |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 3. | Детские площадки | Показатель взят исходя из анализа численности населения по населенным пунктам. Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | Показатель пешеходной доступности взят по формуле: ПрД=Рмах/Сср/Коб, где Рмах – максимальный радиус обслуживания части населенного пункта; Сср – средняя скорость движения пешехода в минуту; Коб – минимальное количество объектов (детских площадок). |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 4. | Пешеходные дорожки (тротуары) | Показатель взят по формуле: Поп= Пудс*Нп, где Пудс – общая протяженность улиц, проездов, набережных; Нп – принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности пешеходными дорожками (в процентах) и равный 40% | Не устанавливается |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 5. | Урны для мусора | Показатель взят по формуле: Уок= Нфакт./Ну, где Нфакт. – количество населения по состоянию на расчетный срок; Ну - принятый в Нормативах показатель минимальной обеспеченности урнами из расчета 1 урна на 20 человек | Показатель взят по формуле: Руу= Поп /Уок, где Поп – улично-дорожной сети; Уок – установленная Нормативами минимальная обеспеченность урнами |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |
| 6. | Малые архитектурные формы | Обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности человека. | Не нормируется |
| Обоснование применения: Программа среднесрочная «Социально-экономического развития Молодежного муниципального образования до 2015 года», утвержденной решением Думы Молодежного муниципального образования от 08.12.2011г. №13-36/дсп. |

3.3. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

3.3.1. Положение территории в системе расселения, использование территории

Молодежное муниципальное образование наделено статусом сельского поселения в составе Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской области». В Молодежное муниципальное образование входят поселки Новая Разводная и Молодежный. Они относятся к сельским населенным пунктам.

Площадь территории – 2040,5 га.

Административно-территориальное деление: п. Новая Разводная, п. Молодежный.

Молодежное сельское поселение расположено в пригородной зоне г. Иркутска и первоначально развивалось на основе сельского хозяйства и лесной промышленности. Вся пригородная зона получила новый импульс развития с размещением в послевоенный период учреждений областного значения. В 1964 г. восточнее п. Новая Разводная началось строительство учебных и жилых зданий Иркутского сельскохозяйственного института (ныне – Иркутская государственная сельскохозяйственная академия), являющегося сейчас одним из основных доноров бюджета. В последствии институт приобрел градообразующее значение, данная местность получила статус п. Молодежный. До 2002 г. п. Молодежный, размещаясь на землях Иркутского района, входил в состав г. Иркутска.

За последние полтора-два десятилетия характер и функциональный профиль расселения претерпели существенные изменения. В отличие от большинства других районов области населенные пункты поселения увеличили свое население. Если численность населения Иркутской области за 1990-2010 гг. сократилось на 10%, то в границах Иркутского района оно в целом выросло почти на 40%, а по Молодежному муниципальному образованию – в 2 раза (без учета незарегистрированных жителей).

Поселение входит в Иркутскую районную систему расселения и административно подчиняется непосредственно областному центру, выполняющему в данном случае также роль районного центра, с которым поддерживает самые тесные культурно-бытовые и трудовые связи. Кроме того, оно непосредственно граничит с городским округом.

Значительная часть трудоспособных жителей Молодежного работает в Иркутске. Такие населенные пункты в зоне часовой транспортной доступности все более приобретают черты пригородных поселков, там размещается новый жилищный фонд для жителей Иркутска, желающих переехать в пригород, сохраняя место работы в городе, а также «второе жилище» горожан.

Муниципальное образование осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания на территории входящих в него сельских населенных пунктов.

Основой для формирования связей в системе расселения является положение населенных пунктов района в схеме транспортного обслуживания. Оно осуществляется главным образом по автомобильной дороге областного значения – Байкальскому тракту. Водный транспорт выполняет практически только рекреационные функции. Все дальние и внутриобластные связи осуществляются через г. Иркутск, расположенные в нем аэропорт и железнодорожную станцию.

3.3.2. Экономическая база развития Молодежного муниципального образования

Молодежное муниципальное образование граничит с пригородной зоной г. Иркутска и первоначально развивалось на основе сельского хозяйства и лесной промышленности. Вся пригородная зона получила новый импульс развития с размещением в послевоенный период учреждений областного значения. В 1964 г. восточнее п. Новая Разводная началось строительство учебных и жилых зданий Иркутского сельскохозяйственного института (ныне – Иркутская государственная сельскохозяйственная академия), являющегося сейчас одним из основных доноров бюджета. В последствии институт приобрел градообразующее значение, данная местность получила статус п. Молодежный. До 2002 г. п. Молодежный, размещаясь на землях Иркутского района, входил в состав г. Иркутска.

Промышленность поселка развита слабо вследствие сельскохозяйственной и научно-образовательной направленности. Строительство представлено малой предпринимательской деятельностью. Общая численность занятых в строительстве насчитывает около 200 чел. и незначительно увеличивается на перспективу.

В Молодежном муниципальном образовании действуют предприятия по производству и перераспределению электроэнергии, газа и воды, сельскохозяйственной промышленности. Общая численность кадров составляет около 250 чел. Большая часть занятых работает в ОГУП «Тепличное», расположенное в п. Новая Разводная. Предприятие на данной территории занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. На расчетный срок не ожидается значительного увеличения численности кадров.

Обрабатывающая промышленность представлена пищевым производством, производством металлических изделий (кузница). На территории района предприятий полиграфии нет. В основном к обрабатывающим относятся малые предприятия с общей численностью кадров 12 чел.

Молодежное муниципальное образование в транспортном положении занимает центральное положение. Поселение находится вблизи от важнейших социально-экономических центров области и основного ареала расселения, в незначительном отдалении от железной дороги. Поселение пересекает федеральная трасса на протяжении 4 км, кроме того проходят дороги местного значения. Водный транспорт по р. Ангаре развит слабо, на территории поселения расположен яхт-клуб и несколько частных пирсов. На территории поселения крупных транспортных предприятий и организаций связи нет. Через территорию муниципального образования не проходят магистральные нефтепроводы, продуктопроводы и газопроводы.

Функциональный профиль поселения – научно-образовательный, сельскохозяйственный. На перспективу эти направления остаются ведущими. На территории муниципального образования не планируется развитие промышленного производства, возможно развитие гостинично-ресторанного бизнеса и транспортной инфраструктуры.

3.3.3. Население

Численность населения Молодежного муниципального образования по данным Отдела государственной статистики в городе Иркутске на 1 января 2014г. составила 9806 чел.: п. Молодежный – 8305 чел., п. Новая Разводная – 1501 чел.

3.3.4. Объекты культурно-бытового обслуживания

В Молодежном муниципальном образовании действует средняя школа «МОУ СОШ ИРМО п. Молодежный» на 217 мест, расположенная в первом этаже 5-этажного здания и не имеющая собственной территории.

Дошкольные образовательные учреждения в муниципальном образовании представлены МДОУ ИРМО «Детский сад п. Молодежный» на 90 детей.

Торговая сеть Молодёжного представлена 2 супермаркетами, 24 магазинами, 10 павильонами и киосками. Общая торговая площадь магазинов составляет 2 543 м2, павильонов – 197 м2. Кроме того на территории расположен 1 универсальный розничный рынок на 102 места.

Открытая сеть общественного питания состоит из столовой, двух баров, шести кафе, четырех ресторанов и двух закусочных – всего 15 объектов общей вместимостью 639 мест. Предприятия торговли и общественного питания городского значения размещаются главным образом по Байкальскому тракту и в п. Молодежный.

Учреждения здравоохранения Молодежного муниципального образования представлены муниципальными и негосударственными учреждениями. Детская поликлиника, принимающая 20 человек в день, подлежит реконструкции или переносу по ветхости. Взрослая поликлиника расположена в первом этаже многоэтажного дома. Стационар отсутствует. Аптечная сеть насчитывает 2 аптеки. Молочная кухня и раздаточные пункты молочной кухни отсутствуют. Станция скорой медицинской помощи расположена в п. Дзержинск, в 10-минутной доступности на специальном автомобиле.

В поселении действует 7 объектов бытового обслуживания населения, в том числе 4 учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств и 3 парикмахерских. Прачечные и химчистки самообслуживания отсутствуют.

На территории отсутствуют общественные бани, размещается 1 гостиница «отель «Пекин»».

Из учреждений предприятий и организаций связи на территории муниципального образования функционирует отделение почтовой связи Иркутского почтамта – структурного подразделения УФПС филиала ФГУП «Почта России».

Из учреждений и организаций управления на территории Молодежного муниципального образования расположена Администрация Молодежного МО, которая размещается в капитальном одноэтажном здании.

3.3.5. Транспорт и улично-дорожная сеть

Молодежное муниципальное образование расположено в непосредственной близости и имеет смежные границы с г. Иркутск, что определяет важнейшую роль в осуществлении грузовых и пассажирских перевозок автомобильному транспорту. Молодежное муниципальное образование связано с областным центром единственной автомобильной дорогой, проходящей параллельно береговой линии р. Ангары (Иркутское водохранилище), – Байкальским трактом. Байкальский тракт является автомобильной дорогой регионального значения. Имеет двухполосную проезжую часть с капитальным асфальтобетонным покрытием.

Байкальский тракт проходит в северной части населенного пункта и является единственной автодорогой, по которой осуществляется автомобильное движение в Молодежное муниципальное образование. Кроме того, по Байкальскому тракту через Молодежное муниципальное образование осуществляются транзитные потоки автотранспорта, идущие в многочисленные населенные пункты вдоль автодороги и в места отдыха на о. Байкал. Интенсивность движения по Байкальскому тракту за последние 15 лет значительно увеличилась. Изменился состав транспортного потока – доля легкового транспорта выросла в 1,5 – 2 раза. Также наблюдается резкая неравномерность в движении транспортного потока, как по сезонам года, по времени суток, так и по длине дороги. В летнее время существенно увеличивается доля автобусов и туристического транспорта. Ниже приводится краткая характеристика Байкальского тракта.

Таблица

| Наименование автодороги | Протяженность, км | Категория | Тип дорожного покрытия | Ширина дороги (м) | Грузоподъемность,(т) | Интенсивность авт./час, авт./сутки (2010 г) | коэффициент загруженности дороги (2010 г) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Иркутск – Листвянка: 8-12 км; | 4 | IБ | Асфальто-бетон | 25 | 10ТС | 1060 13950 | 1,56 |

Улично-дорожная сеть

Существующая улично-дорожная сеть населенного пункта представлена главными улицами Светлая в п. Новая Разводная; Подгорная, пер. Снежный, пер Байкальский в п. Молодежный; Солнечная, Ангарская, Зеленая, в ТСЖ Молодежное, также дорогами, выходящими на Байкальский тракт от  ИрГСХА и от ТСЖ Молодежное.

Главные улицы населенного пункта имеют капитальное асфальтобетонное покрытие. Протяженность этих улиц в границах поселков составляет 21,3 км. Остальные улицы не отвечают нормативным требованиям: имеют недостаточную ширину проезжей части 4-6 м, не имеют в большинстве своем капитального покрытия, нет тротуаров и освещения. Общая протяженность местной улично-дорожной сети составляет 55,6 км.

3.3.6. Жилой фонд

Согласно оценочным и инвентаризационным данным, на 01.01.2010 г. жилищный фонд Молодежного муниципального образования составил 249,88 тыс. м2 общей площади. Из них на муниципальный фонд приходится 26,3 тыс. м2 (10,5%), на частный (в том числе индивидуальный) жилищный фонд – 223,58 тыс. м2 или 89,5%.

Основную часть жилищного фонда составляет малоэтажная застройка, в т.ч. и с приусадебными участками. Многоэтажная капитальная застройка (4-5 этажей) развита в п. Молодежный.

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки (без учета садоводств) составляет 604,89 м2/га. В малоэтажной жилой застройке (1-2 этажа) этот показатель снижается до 421,64 м2/га, в среднеэтажной (3-4 этажа) повышается до 3 896 м2/га, а в многоэтажной (5 и более этажей) составляет 3045,45 м2/га.

Общая низкая плотность жилой застройки обусловлена тем, что 73,7% жилищного фонда приходится на малоэтажную застройку с приусадебными участками площадью до 0,2 га, занимающую более 62% территории жилой застройки. Капитальные 3-этажные дома относятся к частному сектору и также имеют приусадебные участки. Средняя плотность населения в жилой застройки составляет 19,8 чел./га.

Жилищный фонд представлен почти в значительной степени капитальными жилыми домами коттеджного типа. На долю кирпичных домов от 1 до 3 этажей приходится 69,5% жилищного фонда, на деревянные малоэтажные – 14%, на капитальные панельные и кирпичные многоквартирные дома – 16,5%.

3.3.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение:

Электроснабжение Молодежного МО осуществляется от Иркутской энергосистемы от подстанций, находящихся в собственности ООО «ИЭСК». Опорным центром питания потребителей электроэнергии, расположенных по Байкальскому тракту в т.ч. Молодежное МО является ПС «Байкальская», расположенная в г. Иркутске.

К основным потребителям электроэнергии в данном районе относятся коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение потребителей Молодежного МО осуществляется от двух ПС-110кВ.

Данные по существующим подстанциям Молодежного МО приводятся в таблице.

Таблица

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру на январь-февраль 2010 г. МВт* | Мощность по вступившим в силу договорам, тех.присоединения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ Мвт |
| 1 | Приморская | 110/10/10 | 2х40 | 42.4 | 42.4 10.6 | 33.6 |
| 2 | Молодежная | 110/10 | 25+10 | 25,9 | 25,9 | 2.3 |
|  | Итого по ПС, в т.ч.Молодеж.МО |  |  |  | 68.3 36.5 | 35.9 |
|  | Итого по ПС с Км=0,95 т.ч.Молодеж.МО |  |  |  | 64.88 34.67 | 34.1 |

Теплоснабжение:

На территории Молодежного муниципального образования в сфере теплоснабжения осуществляет деятельность одна теплоснабжающая организация: ФГОУ ВПО ИрГСХА. Данная организация осуществляет эксплуатацию теплоисточника, магистральных тепловых сетей и ответвлений от магистрали на правах бессрочного безвозмездного пользования.

Зоной действия теплосетевой организации является теплоснабжение жилой зоны Молодежного МО и осуществляется от котельной ФГОУ ВПО ИрГСХА. Зона ответственности теплоснабжающей организации – по фундаменты зданий, являющихся потребителями тепловой энергии. Теплоснабжение жилой застройки коттеджного типа осуществляется в индивидуальном порядке. Система теплоснабжения четырехтрубная. Тепловые сети находятся в эксплуатации с 1985  года. Эксплуатация сетей осуществлялась ФГОУ ВПО ИрГСХА в период с 1985 до 2007 г. и с 2009 г. по настоящее время. В течении 2007-2009 гг. управление тепловыми сетями временно было передано Облтеплоэнерго, но позже передали обратно в пользование ФГОУ ВПО ИрГСХА.

Также на территории поселения располагаются предприятия, обеспечивающие свои производственные нужды с помощью собственных котельных; по данным организациям информации не предоставлено. Данные котельные не участвуют в теплоснабжении жилых и административных зданий муниципального образования.

Водоснабжение:

Водоснабжение посёлка Молодежный осуществляется от водопроводных сетей г. Иркутска. Водовод Д=400мм. в районе молочного завода подключается к водоводам г. Иркутска и транспортирует питьевую воду в п. Молодёжный. Водовод подаёт воду на водонапорную башню, откуда трубопроводами меньшего диаметра производится распределение воды по потребителям.

Водоснабжение ТСЖ Молодежное осуществляется от водозаборных скважин в районе ул. Солнечная. В настоящее время установлены 4 насоса ЭЦВ 16-140, из которых 3 рабочих, 1 резервная. Насосы подают воду в бак водонапорной башни, откуда вода под гидростатическим напором подаётся трубопроводами Д=150,200мм, производится распределение воды по потребителям.    Трубы стальные, общей протяженностью 15.2 км.

Водоснабжение посёлка Новая Разводная осуществляется от отдельных водозаборных скважин и колодцев.

Канализация:

Стоки п. Молодежный поступают на КНС-14 г. Иркутска, с перекачкой в канализационные сети г. Иркутска и с последующим их транспортированием на канализационные очистные сооружения правого берега г. Иркутска.

На территории ТСЖ  «Молодежное» стоки от отдельно стоящих домов транспортируются в выгребы, с последующей перевозкой автотранспортом и их выпуском в канализационные сети г. Иркутска. Далее стоки транспортируются на канализационные очистные сооружения правого берега г. Иркутска.

Хозяйственно-бытовой канализации на территории посёлка Новая Разводная нет.

Ливневой канализации на территории Молодежного муниципального образования нет.

Сети и водопроводные очистные сооружения в населённом пункте муниципального образования отсутствуют. Перед подачей потребителям, вода не подвергается очистке и обеззараживанию. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Санитарная очистка территории:

Твердые бытовые отходы от Молодежного муниципального образования складируются на полигоне ТБО г. Иркутска (МУП «Спецавтохозяйство»), вывоз осуществляет МУП ЖКХ Молодежного муниципального образования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Перечень автомобильных дорог общего пользования Молодежного муниципального образования, закрепленные в муниципальную собственность Молодежного муниципального образования

Автомобильные дороги общего пользования Молодежного муниципального образования, закрепленные в муниципальную собственность Молодежного муниципального образования

| № | Наименование населенных пунктов | Наименование автомобильной дороги | протяженность, м. | ширина проезжей части, м | Материал | Дата ввода в эксплуатацию, реконструкция | Техническая категория | Кадастровый номер | Рыночная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Иркутская область, Иркутский район, п. Новая Разводная | ул. Морская | 399 | 6 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3694 | 1 565 000 |
| 2 |  | ул. 1-ая Дорожная | 198 | 6 | асфальт | 1954 | 4 | 38:06:140801:3691 | 1 681 000 |
| 3 |  | ул. Трактовая | 598 | 5 | асфальт | 1954 | 4 | 38:06:140801:3697 | 4 625 000 |
| 4 |  | ул. Лесная | 206 | 5 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3683 | 780 000 |
| 5 |  | пер. 2-ой Ключевой | 660 | 5 | гравий | 1994 | 4 | 38:06:140801:3704 | 1 854 000 |
| 6 |  | ул. Кирпичная | 538 | 6 | асфальт-гравий | 1954 | 4 | 38:06:140801:3707 | 2 565 000 |
| 7 |  | ул. Карьерная | 405 | 5 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3696 | 1 534 000 |
| 8 |  | ул. Совхозная | 594 | 6 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3701 | 233 0000 |
| 9 |  | ул. Приморская | 208 | 6 | асфальт | 1992 | 4 | 38:06:140801:3700 | 1 453 000 |
| 10 |  | ул. Луговая | 145 | 6 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3698 | 569 000 |
| 11 |  | пер. Осенний | 232 | 5 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3689 | 879 000 |
| 12 |  | ул. Весовая | 292 | 6 | гравий | 1954 | 4 | 38:06:140801:3699 | 1 392 000 |
| 13 |  | ул. Веселая | 1121 | 6 | гравий | 1954 | 4 | 38:06:000000:3360 | 5 345 000 |
| 14 |  | пер. Совхозный | 105 | 6 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3688 | 412 000 |
| 15 |  | ул. Лазурная | 241 | 5 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140801:3702 | 913 000 |
| 16 | Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный | ул. Прифермская | 177 | 6 | гравий | 1982/2011 | 4 | 38:06:000000:3358 | 1 125 000 |
| 17 |  | ул. Луговая | 521 | 6 | асфальт | 1991 | 4 | 38:06:140701:1158 | 3 513 000 |
| 18 |  | пер. Прифермский | 146 | 6 | гравий | 1982/2012 | 4 | 38:06:140701:1146 | 978 000 |
| 19 |  | ул. Подгорная | 596 | 8 | асфальт | 1992 | 4 | 38:06:140701:1143 | 4 903 000 |
| 20 |  | ул. Скалона | 146 | 6 | гравий | 1991 | 4 | 38:06:140701:1159 | 553 000 |
| 21 |  | ул. Горная | 395 | 6 | асфальт | 1973 | 4 | 38:06:000000:3362 | 4 375 000 |
| 22 |  | ул. Буддо | 152 | 5 | гравий | 1991 | 4 | 38:06:140701:1157 | 556 000 |
| 23 |  | пер. Байкальский | 94 | 8 | асфальт | 1992 | 4 | 38:06:140701:1163 | 773 000 |
| 24 |  | ул. Лесная | 319 | 6 | асфальт | 1994 | 4 | 38:06:140701:1165 | 1 652 000 |
| 25 |  | ул. Совхозная | 211 | 6 | асфальт | 1992 | 4 | 38:06:140701:1151 | 1 473 000 |
| 26 |  | ул. Зеленая | 303 | 5 | асфальт | 1994 | 4 | 38:06:140701:1161 | 1 429 000 |
| 27 |  | ул. Исхинская | 563 | 6 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140701:1164 | 2 209 000 |
| 28 |  | ул. Березовая | 313 | 4 | асфальт | 1991 | 4 | 38:06:140701:1154 | 1 735 000 |
| 29 |  | ул. Черных | 265 | 5 | гравий | 1991 | 4 | 38:06:140701:1144 | 969 000 |
| 30 |  | ул. Дорожная | 252 | 6 | гравий | 1994 | 4 | 38:06:000000:3361 | 733 000 |
| 31 |  | ул. Грибная | 222 | 5 | асфальт | 1994 | 4 | 38:06:140701:1153 | 1 047 000 |
| 32 |  | ул. Приморская | 809 | 5 | асфальт | 1991 | 4 | 38:06:140701:1166 | 4 97 0000 |
| 33 |  | ул. Угарова | 340 | 5 | асфальт | 1991 | 4 | 38:06:140701:1149 | 2 089 000 |
| 34 |  | ул. Черемуховая | 400 | 4 | асфальт | 1954 | 4 | 38:06:140701:1147 | 2 791 000 |
| 35 |  | ул. 1-ая Центральная | 256 | 6 | асфальт | 1991 | 4 | 38:06:140701:1148 | 1 726 000 |
| 36 |  | ул. Кузнецовой | 410 | 6 | асфальт | 1991/2012 | 4 | 38:06:140701:1152 | 4 788 000 |
| 37 |  | ул. Иванишина | 265 | 6 | гравий | 1991 | 4 | 38:06:140701:1155 | 1 004 000 |
| 38 |  | ул. Средняя | 142 | 5 | гравий | 1991 | 4 | 38:06:140701:1160 | 519 000 |
| 39 |  | ул. Болотная | 640 | 4 | гравий | 1994 | 4 | 38:06:140701:1150 | 1 734 000 |
| 40 |  | пер. Северный | 153 | 3 | гравий | 1992 | 4 | 38:06:140701:1145 | 539 000 |
| 41 |  | ул. 2-ая Центральная | 584 | 6 | асфальт | 1954 | 4 | 38:06:140701:1156 | 4 957 000 |
| 42 |  | пер. Снежный | 97 | 6 | асфальт | 1994 | 4 | 38:06:140701:1162 | 502 000 |

Приложение 2

Показатели, характеризующие состояние экономики и социальной сферы Молодежного муниципального образования за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 годы (по открытым данным Федеральной службы государственной статистики)

Бытовое обслуживание населения

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | единица | 4 | 4 | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | единица | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования | единица | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| парикмахерские и косметические услуги | единица | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| всего | единица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| магазины (без торговых центров) | единица | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| павильоны | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| палатки и киоски | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| аптеки и аптечные магазины | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| аптечные киоски и пункты | единица | - | - | - | - | - | - | - | - |
| супермаркеты | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| специализированные непродовольственные магазины | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| неспециализированные продовольственные магазины (минимаркеты) | единица | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| столовые, закусочные | единица | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| спортивные сооружения - всего | единица | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| спортивные сооружения - всего | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Численность занимающихся в детско- юношеских спортивных школах | человек | 130 | 130 | 140 | 140 | 190 | 190 | 220 | 220 |

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 2040,5 | 2040,5 | 2040,5 | 2040,5 | 2040,5 | 2040,5 | 2040,5 | 2040,5 |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования (на конец года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 |
| с твердым покрытием | километр | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 | 6078 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных (на конец года) | километр | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 | 14713 |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число источников теплоснабжения | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Общая площадь жилых помещений | тысяча метров квадратных | 249,88 | 249,88 | 249,88 | 249,88 | 249,88 | 249,88 | 249,88 | 249,88 |
| Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | - | - | - | - | - | - | - | - |

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 14 октября 2010 г. | человек | 5667 | 5838 | 6153 | 6417 | 6870 | 8396 | 8309 | 9108 |